## Slide 1: Метрология, обеспечение качества и сертификация изделий Лекция 1
к.т.н., преподаватель ФСУиР – Рассадина Анна Александровна
Контактные данные: 8-950-047-25-58, aarassadina@itmo.ru

## Slide 2: Метрология, стандартизация и сертификация Лекция 1
к.т.н., преподаватель ФСУиР – Рассадина Анна Александровна
Контактные данные: 8-950-047-25-58, aarassadina@itmo.ru

## Slide 3
Слово «метрология» образовано от двух греческих слов: метрон – мера и логос – учение.
Дословный перевод слова – учение о мерах.
Метрология – наука об измерениях имеет очень древние корни. Мы любуемся Египетскими пирамидами, поскольку их создатели очень точно вымеряли все блоки. Важность метрологии легко объяснить даже ребенку. Что будет, если самолет летит, а датчик высоты у него неверно работает? Или в котельной, датчик не сработал, и котел взорвался?
Вопросы надежности и долговечности продукции очень важны. Но система управления качеством базируется еще и на подсчёте экономического эффекта, определяя систему управления качеством.
Система управления качеством опирается на три составляющие – метрологию, стандартизацию и управление качеством.
1

## Slide 4
Во всех странах развитие метрологии – государственная задача. Например, на Руси, при князе Владимире, а это Х век, эталонные измерения веса и длины доверяли Епископу. Подразумевалось, что он честен и порядочен. За нарушения в тех или иных измерениях были наказания, вплоть до казни, т.к. от точности зависело всё, в том числе изготовление оружия.
Долгое время метрология оставалась в основном описательной наукой о различных мерах и соотношениях между ними. Первое международное метрологическое учреждение появилось в 1885 году – Бюро мер и весов в Париже. Тогда страны договорились сравнивать национальные эталоны, чтобы «французский» килограмм был такой же, как «русский», «английский» и т.д.
2

## Slide 5
Большую роль в становлении современной метрологии как одной из наук физического цикла сыграл Д.И. Менделеев, руководивший отечественной метрологией в период 1892 - 1907 гг. Д.И. Менделеев понял, что для такой огромной станы как Россия, одной организации, управляющей всей метрологией недостаточно. Везти измерительную единицу из Петербурга куда-нибудь на Чукотку по тем временам было просто невозможно. Поэтому он предложил создать систему метрологических палаток по всей стране. И сейчас в каждом регионе есть центра стандартизации и метрологии, первый из которых был создан в нашем городе.
3

## Slide 6
Согласование стандартов появилось позже, в начале ХХ века. Началось все с Международной электротехнической комиссии (МЭК). В производство внедрялось электричество, появились работающие на нем конвейеры – стандартизация нужна была прежде всего для безопасности.
Международная организация по стандартизации возникла только после Второй мировой войны. Стало развиваться управление качеством продукции. В 1970-е появилась Львовская система управления качеством продукции. Потом появилась Днепропетровская, и вскоре и Ленинградская территориальная система управления качеством.
В 80-е СССР приобрел международный опыт стандартизации. Этому способствовала авиация, поскольку она основана на международных требованиях; самолеты и продаются и летают по всему миру. СССР и Великобритания стали инициаторами создания международных стандартов по управлению качеством.
4

## Slide 7
Общий принцип разработки стандарта следующий:
Стандарты не зависят от общественного строя, от формы собственности (государственное предприятие или частное), от размеров предприятия, от отрасли (действуют везде – на транспорте в строительстве, туризме, медицине). Вклад стандартизации в ВВП сейчас во многих странах достигает 27%, в производительность труда – до 30 %.
Взять на себя обязательства соответствовать определенному качеству продукции или услуг – дело добровольное. Однако выйти на рынок со своим товаром можно только, если у тебя есть сертифицированная система оценки качества твоей продукции. На крупных предприятиях руководитель, отвечающий за вопросы качества имеет ранг не ниже вице-президента компании.
5

## Slide 8
В области измерений Россия является одним из лидеров в мире. У нас достаточно компетенций и возможностей, чтобы точнейшим образом измерить любые величины. Но, значительная часть приборов для измерений – импортная. Ее надо менять сейчас на отечественную.
С государственными эталонами проблемы нет – все они действуют на отечественных разработках. Однако их надо постоянно совершенствовать. Например, в нанотехнологиях действуют совсем другие виды и уровни сложности измерений, как и для искусственного интеллекта. В этих сферах создаются новые стандарты, и для них нужна новая приборная база, свое программное обеспечение.
6

## Slide 9
В стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга в качестве главной цели выделено повышения качества жизни горожан. Методика оценки качества жизни согласно ООН основан на трех параметрах: ВВП на душу населения, уровень образования и продолжительность жизни. В стратегии развития Санкт-Петербурга этих показателей 36, поскольку все они влияют друг на друга. Так, продолжительность жизни зависит от количества поликлиник, наличия оборудования в них, помощи от государства, размеров пенсии, питания и т.д.
Рейтинги качества жизни, определяемые Агентством стратегических инициатив, Агентством РИА, включает уже больше 130 параметров.
7

## Slide 10
Стандарты распространяются на все сферы деятельности – оценивается продукция, управление, социальные вопросы, устойчивое развитие городов и стран. Есть стандарт по противодействию коррупции. Задачи стандартов сводятся к удовлетворению интересов потребителей – продукция и любая деятельность долдны быть безопасными и качественными.
Международная организация по стандартизации состоит из технических комитетов, специализирующихся по отдельным отраслям. И в каждом из этих технических комитетов есть эксперты из России несмотря ни какие санкции, контрсанкции. Дружественные и недружественные государства по прежнему поверяют свои эталоны, сравнивая их с эталонами других стран.
Однако некоторые иностранные стандарты в свете последних событий стали для России недоступны. Если раньше, международный стандарт, который нам подходил, мы просто переводили и использовали по всей стране, то теперь, силами отечественной системы стандартизации, мы создаем свой стандарт в течении полугода. И это еще быстро, т.к. раньше такой процесс длился несколько лет.
8

## Slide 11: Метрология, стандартизация и сертификация
«« Наука начинается... с тех пор, как начинают измерять», - Дмитрий Иванович Менделеев
«Искусство измерений являются могущественным оружием, созданным человеческим разумом для проникновения в законы природы и подчинения её сил нашему господству», крупнейший русский физик и электротехник Б.С. Якоби.
«Метрология – вот главное поле битвы за технологии будущего»
«Метрология - объединяющая основа науки будущего» Московский центр метрологии Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
«Научное исследование – это искусство, а правила в искусстве, если они слишком жестки, приносят больше вреда, чем пользы» Джозеф Джон Томсон
«Определяйте значения слов, и вы избавите свет от половины его заблуждений» - Рене Декарт
9

## Slide 12: Содержание курса
1. Введение в метрологию. Основные термины и определения
2. Общие сведения об измерениях.
3. Виды измерений. Обработка результатов измерений.
4. Метрология в современном производстве.
5. Обеспечение качества продукции.
6. Цифровая трансформация в метрологии.
7. Стандартизация.
8. Сертификация
10

## Slide 13
11
Лабораторные занятия
Лабораторная работа 1. Оценивание неопределенности результатов на основании проведения прямых измерений.
Лабораторная работа 2. Оценивание неопределенности результатов на основании проведения косвенных измерений
Лабораторная работа 3. Обработка экспериментальных данных по определению времени проявления фоторезиста в технологии фотолитографии на основе регрессионного анализа.
Лабораторная работа 4. Национальные стандарты. Метрологическая экспертиза проектов стандартов
Лабораторная работа 5. Выбор средства измерений для контроля работы технологической установки
+ 2 тестирования (7 неделя и 15 неделя)

## Slide 14
Раздел 1. Метрология
1. История развития метрологии
2. Правовые основы метрологии
3. Государственный метрологический надзор и контроль
4. Нормирование метрологических характеристик средств измерений
5. Организация метрологического контроля
6. Средства измерений и контроля.
7. Метрология цифровой экономики.
8. Метрология и методы контроля в микро- и наноэлектронике.
9. Методы и средства электрических измерений.
10. Метрология на производстве.
11. Время с точки зрения метрологии.
12
Реферат с докладом
Время доклада – 7 минут
Темы

## Slide 15
Раздел 2. Стандартизация
1. Цели и задачи стандартизации
2. Основные принципы стандартизации
3. Правовые основы стандартизации
4. Виды стандартов
5. Методы стандартизации
6. Международная и региональная стандартизация
7. Международная организация ISO
8. Стандартизация в области информационных технологий
9. Единая система программной документации (ЕСПД)
10. Модели жизненного цикла программных средств
13

## Slide 16
Раздел 3. Сертификация
1. История сертификации
2. Нормативно-правовые основы сертификации
3. Виды сертификации
4. Система сертификации ГОСТ Р
5. Системы менеджмента качества по международным стандартам ISO серии 9000
6. Сертификация продукции
7. Сертификация услуг
8. Сертификация информационного и программного обеспечения
9. Порядок проведения сертификационных испытаний
10. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий
14

## Slide 17: Оценочные средства
15
2 теста в течение семестра – 6-10 баллов за тест
Реферат 22-30 баллов
Лабораторные работы 32-50 баллов

## Slide 18
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
16
Основная литература:
1. Иванов И.А., Урушев С.В., Кононов Д.П. , Воробьев А.А., Шадрина Н.Ю., Кондратенко В.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. СПб: Лань, 2020, 356 с.
2. Пухаренко Ю.В., Норин В.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-тестирование базовых знаний. Учебное пособие. СПб: Лань, 2019, 308 с.
3. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 1. Метрология : учебник и практикум для вузов / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03643-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470349 (дата обращения: 10.05.2021).
4. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 2. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для вузов / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03645-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470350 (дата обращения: 10.05.2021).

## Slide 19
17
5. Жуков, В. К. Метрология. Теория измерений : учебное пособие для вузов / В. К. Жуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03865-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451396 (дата обращения: 10.05.2021).
6. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01917-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470691 (дата обращения: 10.05.2021).
7. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01929-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470702 (дата обращения: 10.05.2021).
8. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08499-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470703 (дата обращения: 10.05.2021).

## Slide 20
9. Степанова, Е. А. Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений : учебное пособие для вузов / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов ; под общей редакцией Е. А. Степановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 95 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00686-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453299 (дата обращения: 10.05.2021).
10. Райкова, Е. Ю. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология : учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Райкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14247-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477601 (дата обращения: 10.05.2021).
11. Основы цифровой экономики : учебник и практикум для вузов / М. Н. Конягина [и др.] ; ответственный редактор М. Н. Конягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13476-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468187 (дата обращения: 10.05.2021).
12. Горелов, Н. А. Развитие информационного общества: цифровая экономика : учебное пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10039-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454668 (дата обращения: 10.05.2021).
13. Сологубова, Г. С. Составляющие цифровой трансформации : монография / Г. С. Сологубова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-11335-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475065 (дата обращения: 10.05.2021).
18

## Slide 21
c) дополнительная литература:
1. РМГ 29-2013 Метрология. Основные термины и определения. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений.
2. Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" № 102-ФЗ от 26.06.2008
3. ГОСТ 34-100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по выражению неопределенности измерения
4. ГОСТ 34100.3 2017/ ISO/IEC Guide 98 3:2008 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ Часть 3 Руководство по выражению неопределенности измерения
5. ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения
6. Р 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений
7. МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей
8. СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления
9. ГОСТ 2 026-80 «Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения»
10. Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015 N 162-ФЗ (последняя редакция)
11. Федеральный закон от 05.04.2016 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по стандартизации»
12. ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в редакции от 22.12.2020 действует с 01.01.2021
13. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» последняя редакция от 22 декабря 2020
14. Стратегия государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 г., утвержденную распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2017 г. N 1837-р
19

## Slide 22
20
Лекция 1
ВВЕДЕНИЕ В МЕТРОЛОГИЮ
1.1. Основные определения
Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности (РМГ 29-2013).
Стандартизация – это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного и многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг.
Сертификация - это форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, осуществляемая органом по сертификации.
РМГ- Рекомендации по межгосударственной стандартизации

## Slide 23
14
Задачи метрологии: усовершенствование эталонов; разработка новых методов точных измерений; обеспечение единства и необходимой точности измерений.
Измерение - процесс количественного оценивания свойств физического объекта с помощью определения опытным путем значения какой-либо, физической величины.
Качество результата измерения определяется такими характеристиками, как:
Точность;
Воспроизводимость;
Повторяемость;
Преобразуемость;
Случайные ошибки измерений

## Slide 24
15
Единство измерений - такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Это необходимо для того, чтобы можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах, в разное время, с использованием разных методов и средств измерений.
Точность - близость результатов измерений к истинному значению измеряемой величины.
Повторяемость (также сходимость результатов измерений) — близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных повторно одними и теми же средствами, одним и тем же методом в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью.
Прецизионность - степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных установленных условиях в одной лаборатории.
Воспроизводимость – это такое качество измерений, которое отражает близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях (в различное время, в различных местах, разными методами и средствами).
Воспроизводимость - это прецизионность в условиях повторяемости, относится к результатам разных лабораторий, выполняющих измерения по одной методике.

## Slide 25
1.2. История развития метрологии
Спиральная динамика Клера Грэйвза
(модель эволюционного развития людей, организаций и общества)
16
Бежевый
Зарождение; инстинктивное мышление; выживание;
Охотник-одиночка
Красный
Сила и власть, действие; Воин;
Лидер, опирающийся на силу; зарождение авторитарного государства
Оранжевый
Успех; результат, влияние; независимость; Эгоист;
Власть ума и капитала; Возрождение; «Глобализм» власть корпораций и олигархов планетарного характера
Фиолетовый
Безопасность; семейные связи; мистика;
племя
Синий
Правила и порядок; стабильность; послушание; определенность;
Власть закона и религии; Средневековье
Зеленый
Мир, друзья; гармония/любовь; союз ради взаимного развития; Социальная политика; Отмена крепостного права 1862 г.; борьба за права женщин; расовое равноправие; Маркс и Энгельс (справедливость; против алчности); «Мультикультуризм» (крах в Европе)
Бирюзовый
Мировое сообщество; сохранение жизни на Земле; взаимосвязанный мир;
Забота об эволюции, процветании планеты. Союз, приветствующий разные культуры и традиции там, где они реализуют гармоничное развитие людей; Естественная жизнь планеты в ее очевидном многообразии
Догосудар-
свенный;
Выживание;
адаптация
Союз про-
фессионалов
и единое
человечество;
Творец, творение;
Желтый
Независимость; достоинство; познание; Исследователь;
Союзы людей-индивидуалистов, преследующих личные цели, но не за счет других (красн., оранж.);
Люди забудут, что надо работать ради выживания и сосредоточатся на творчестве
Мы
Я

## Slide 26
17

## Slide 27: С незапамятных времен измеряют такие величины как длина, время и масса.
18
История метрологии. Даты
Единицы количественного оценивания
- Расстояние
- Масса
- Продолжительность дня и др.
Антропометрические:
ладонь;
пядь;
фут;
шаг
Англия, XIV в.
дюйм (длина трех приставленных друг к другу ячменных зерен)
фут (ширина 64 ячменных зерен, положенных бок о бок) и др.
Россия
аршин (28 дюймов);
полусажень (1,5 аршина)
Хаос мер и единиц
Европа - около 50 различных по размеру миль (тысяча двойных шагов римских солдат в полном облачении на марше ~1482 м).

## Slide 28
19
Различные меры длины на стене обсерватории в Гринвиче
Мера длины (фут) на стене ратуши в Регенсбурге
1 верста =500 саженей, 1 сажень=3 аршина, 1 аршин=16 вершков;
1 фут= 12 дюймов;
1 пуд=40 фунтов, 1 золотник=96 долей.
1791 год. При введении метрической системы метр был определен как одна десятимиллионная часть четверти парижского меридиана. В 1799
году на основе измерений части дуги меридиана был выполнен эталон метра в виде платиновой концевой меры.
Метр равен расстоянию, которое проходит плоская электромагнитная волна в вакууме за 1/299792458 долю секунды.

## Slide 29: XVIII век — установление эталона метра (эталон хранится во Франции, в Музее мер и весов; в настоящее время является в большей степени историческим экспонатом, нежели научным инструментом); 1832 год — создание Карлом Гауссом абсолютных систем единиц; 1835 год - указ "О системе Российских мер и весов" – утверждены первые эталоны длины и массы - платиновая сажень и платиновый фунт; 1875 год — подписание международной Метрической конвенции; 1893 год — Учреждение по инициативе Д.И. Менделеева Главной палаты мер и весов в Санкт-Петербурге; 1918 год — декрет Совета Народных Комиссаров "О введении Международной метрической системы мер и весов"; 1960 год — разработка и установление Международной системы единиц (СИ); XX век — метрологические исследования отдельных стран координируются Международными метрологическими организациями.
20
История метрологии. Даты

## Slide 30
21
1.3. Международные метрологические организации
Метрическая конвенция (фр. Convention du Mètre) — международный договор, служащий для обеспечения единства метрологических стандартов в разных странах. Договор был подписан в 1875 году в Париже семнадцатью странами, в том числе Россией (Австро-Венгрия, Российская империя, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Португалия, Германия, Швейцария, Дания, Турция, США, Бразилия, Перу, Венесуэла, Аргентина).
Согласно Метрической конвенции вопросы в области метрологии решают:
Международное бюро мер и весов;
Международный комитет мер и весов.
Генеральные конференции по мерам и весам проходят раз в 4 года в штаб-квартире Бюро. Цель этих конференций – улучшение и распространение международной системы единиц, и др. вопросы. Участниками Генеральной конференции являются представители всех стран-участниц метрической конвенции и наблюдатели от ассоциированных членов.

## Slide 31
22
Международное бюро мер и весов — организация, отвечающая за обеспечение существования единой системы измерений во всех странах-участницах Метрической конвенции. Для этого осуществляется сравнение национальных эталонов единиц измерения и проводятся исследования в области метрологии, направленные на увеличение точности измерений. Штаб-квартира Бюро находится во Франции недалеко от Парижа.
Международный комитет мер и весов МКМВ — международная организация, учреждённая в соответствии с Метрической конвенцией. Состоит из 18 человек, каждый из которых представляет одну страну-участника. Комитет собирается ежегодно в штаб-квартире Международного бюро мер и весов, МБМВ.
Комитет наблюдает за работой Международного бюро мер и весов, координирует метрологические исследования в странах-участниках и вырабатывает рекомендации для Генеральных конференций по мерам и весам.

## Slide 32
1.4. Метрологические организации в России
В Российской Федерации главными административными органами являются Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и наследник Главной палаты мер и весов ВНИИМ им. Менделеева, который является сегодня одним из крупнейших мировых центров научной и практической метрологии, головной организацией страны по фундаментальным исследованиям в метрологии, Главным центром государственных эталонов России.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии. С 2004 г. находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
ВНИИМ им. Менделеева подчинен Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии. В июле 1994 г. Постановлением Правительства РФ ВНИИМ им. Менделеева присвоен статус Государственного научного центра РФ. Как Государственный научный центр РФ ВНИИМ им. Менделеева подчинен Министерству образования и науки и входит в Ассоциацию государственных научных центров.
23

## Slide 33
24
1.5. Нормативно-правовые и организационные основы метрологии
Метрическая конвенция
Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" № 102-ФЗ от 26.06.2008
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения
Рекомендации РМГ 29-2013 содержат основные термины и определения в области метрологии. Термины, установленные РМГ 29-2013, рекомендуется применять во всех видах документации, научно-технической, учебной и справочной литературе по метрологии, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

## Slide 34
25
ФЗ – федеральный закон
ГОСТ - государственный стандарт
РМГ - рекомендации по межгосударственной стандартизации
ПР – правила по метрологии
РД – руководящие документы
МИ – методика измерений, методическая инструкция
Р – рекомендации по метрологии
Расшифровка аббревиатур

## Slide 35
26
ФЗ – федеральный закон
Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" № 102-ФЗ от 26.06.2008
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
Подзаконные акты – документы, уточняющие положение соответствующего закона. Подзаконными актами являются документы в статусе ПР (Правила по метрологии).
Представлены в виде постановлений правительства РФ, приказов МИНПРОМТОРГа, технических регламентов. За их несоблюдение предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.
ГОСТ – государственный стандарт.
ПР и ГОСТы обязательны для применения.
Отличие ГОСТа от ПР: требования ГОСТ обязательны только в том случае, если вы для себя, или в соответствии со своим контрагентом, определили этот документ, как обязательный.
РД – руководящие документы, МИ – рекомендации по метрологии
РД и МИ – документы в статусе рекомендации.

## Slide 36: Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" № 102-ФЗ от 26.06.2008
27
Целями настоящего Федерального закона являются:
установление правовых основ обеспечения единства измерений в Российской Федерации;
защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений;
обеспечение потребности граждан, общества и государства в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного мира, обеспечения обороны и безопасности государства, в том числе экономической безопасности;
содействие развитию экономики Российской Федерации и научно-техническому прогрессу.

## Slide 37
Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" № 102-ФЗ от 26.06.2008
Сфера государственного регулирования:
здравоохранение,
ветеринария,
охрана окружающей среды,
чрезвычайные ситуации,
охрана труда,
производственный контроль,
торговля и товарообменные операции,
расфасовка товаров,
государственные учетные операции,
почтовая и электросвязь,
оборона и безопасность государства,
геодезия и картография,
гидрометеорология,
банковские, налоговые и таможенные операции,
оценка соответствия промышленной продукции и продукции других видов,
спортивные соревнования,
поручения суда,
органов прокуратуры,
государственных органов исполнительной власти,
государственный контроль (надзор),
использование атомной энергии.
28

## Slide 38
1.6. Основные термины и определения РМГ 29-103 ГСИ «Метрология. Основные термины и определения»
29
(РМГ 29-2013 ГСИ, опирается на «Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины», (VIM3))
Метрология и ее разделы
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

## Slide 39
30
Величина (quantity ) - свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для многих объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них; а также способ количественного выражения размера величины как числа и основы для сравнения. В качестве основы для сравнения может выступать единица измерения, методика измерения, стандартный образец или их комбинации.
Примеры: масса, сила, энергия, и т.д.
2. Размер величины (size of quantity) - количественная определенность величины, присущая конкретному материальному объекту или явлению.
3. Значение величины (quantity value, value of a quantity, value) - выражение размера величины в виде некоторого числа принятых единиц, или чисел, баллов по соответствующей шкале измерений.
Величины и единицы

## Slide 40
31
4. Единица (измерения) (величины) (measurement unit, unit of measurement, unit) - величина фиксированного размера, которой присвоено числовое значение, равное 1, определяемая и принимаемая по соглашению для количественного выражения однородных с ней величин.
5. Измерение
Измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины (ФЗ №102);
измерение (величины) (measurement) – процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.
Не допускается «замер», «измерение объекта», «измерение размера», «измерение значения» - вместо «измерение величины».
Измерение состоит из наблюдений и выполнения математических операций по определению результата измерения.
Измерения

## Slide 41
32
6. Прямое измерение (direct measurement) - измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений.
Примеры: измерение длины детали микрометром; измерение силы тока амперметром; измерение массы на весах.
При таких измерениях искомое значение находят непосредственно как показание прибора.
7. Косвенное измерение (indirect measurement) - измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

## Slide 42
33
8. Совокупные измерения - проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях.
Пример: значение массы отдельных гирь набора определяют по известному значению массы одной из гирь и по результатам измерений (сравнений) масс различных сочетаний гирь.
9. Совместные измерения - проводимые одновременно измерения двух или нескольких не одноименных величин для определения зависимости между ними.

## Slide 43
34
Результаты измерений
10. Результат (измерения величины) (measurement result, result of measurement) - множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией.
Результат измерения может быть представлен измеренным значением величины с указанием соответствующего показателя точности. К показателям точности относятся, например, среднее квадратическое отклонение, доверительные границы погрешности, стандартная неопределенность измерений, суммарная стандартная и расширенная неопределенности.

## Slide 44
35
12. Опорное значение величины (reference quantity value, reference value) - значение величины, которое используют в качестве основы для сопоставления со значениями величин того же рода.
13. Истинное значение величины (true quantity value, true value of a quantity, true value) - значение величины, которое соответствует определению измеряемой величины.
14. Погрешность (результата измерения) (measurement error, error of measurement, error) - разность между измеренным значением величины и опорным значением величины.
В последней редакции Международного словаря по метрологии (VIM3-2008) расширены понятия метрология, величина, включены ряд новых понятий, среди которых понятие неопределенности (погрешности) измерений.
В РМГ 29-99 использовался термин погрешность результата измерения: отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины. Изменение термина вызвано изменением понятия результат измерения
Погрешность измерения равна сумме случайной и систематической погрешностей.

## Slide 45
36
15. Случайная погрешность (измерения), (random measurement error, random error of measurement, random error) - составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных в определенных условиях.
С целью выявить эти случайные отклонения обычно выполняют измерение с многократными наблюдениями (измерениями), т.е. проводят N независимых повторных измерений в одинаковых условиях, получая группу результатов Xi (i = 1, 2, 3 … N – номер наблюдения).
По результатам наблюдений Xi, содержащим погрешности находят результат измерения – приближенное значение измеряемой величины вместе с оценкой его погрешности. Для этого проводят статистическую обработку результатов наблюдений.

## Slide 46
37
16. Систематическая погрешность (измерения), (systematic measurement error, systematic error of measurement, systematic error) - составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.
Такие погрешности обусловлены вполне определенными причинами (например, смещением нуля прибора) и могут быть, в принципе исключены из конечного результата введением соответствующей поправки. На практике, однако, исключить их полностью не удается; оставшиеся неустраненными из-за неизвестности их значения или (и) знака, переходят в разряд случайных.
17. Поправка (correction) - значение величины, вводимое в показание с целью исключения систематической погрешности.

## Slide 47
38
18. Абсолютная погрешность (измерения), (absolute error of a measurement) – погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины.
19. Относительная погрешность (измерения), (relative error) – погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины.
20. Неопределенность измерений (measurement uncertainty, uncertainty of measurement, uncertainty) – неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации.

## Slide 48
39
21. Оценивание (неопределенности измерений) по типу А (Type A evaluation of measurement uncertainty, Type A evaluation) – оценивание составляющей неопределенности измерений путем статистического анализа измеренных значений величины, получаемых при определенных условиях измерений.
22. Оценивание (неопределенности измерений) по типу В (Type В evaluation of measurement uncertainty, Type В evaluation) - оценивание составляющей неопределенности измерений способами, отличными от оценивания неопределенности измерений по типу А.
Пример
Оценивание, основанное на информации:
связанной со значениями величины, взятыми из авторитетных публикаций;
связанной со значением аттестованного стандартного образца;
полученной из сертификатов калибровки;
о дрейфе;
связанной с классом точности поверенного средства измерений;
полученной, исходя из пределов, установленных на основе опыта.

## Slide 49
40
Средства измерительной техники
23. Средства измерительной техники – обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений.
К средствам измерительной техники относят средства измерений, эталоны, измерительные системы, измерительные установки, измерительные принадлежности, средства сравнения, стандартные образцы и др.
24. Средство измерений (measuring instrument) – техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.
25. Измерительная система; ИС (measuring system) – совокупность средств измерений и других средств измерительной техники, размещенных в разных точках объекта измерения, функционально объединенных с целью измерений одной или нескольких величин, свойственных этому объекту.
Примеры
1 Измерительная система теплоэлектростанции, позволяющая получать измерительную информацию о ряде величин в разных энергоблоках. Она может содержать сотни измерительных каналов. 2 Радионавигационная система для определения местоположения различных объектов, состоящая из ряда измерительно-вычислительных комплексов, разнесенных в пространстве на значительное расстояние друг от друга

## Slide 50
41
26. Установка (измерительная), (measuring installation) – совокупность функционально объединенных и расположенных в одном месте мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких величин.
Измерительную установку, применяемую для поверки, называют поверочной установкой. Измерительную установку, входящую в состав эталона, называют эталонной установкой.
27. Измерительный прибор (indicating measuring instrument) – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия.
Пример: вольтметр, микрометр, термометр, электронные весы.
28. Шкала средства измерений; шкала (измерительного прибора) (scale of a measuring instrument) – часть средства измерений, представляющая собой упорядоченный набор меток вместе со значениями соответствующей величины.
29. Цена деления (шкалы) – разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений.
30. Эталон (единицы величины или шкалы измерений): Средство измерительной техники, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины или шкалы измерений.

## Slide 51
42
Дополнительные термины и определения
калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений (ФЗ №102);
поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям (ФЗ №102);
стандартный образец - образец вещества (материала) с установленными по результатам испытаний значениями одной и более величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (материала) (ФЗ №102);
метрологическая характеристика средства измерений — характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность;
метрологическое обеспечение измерений — деятельность, направленная на создание эталонных средств измерений, а также разработку и применение метрологических правил и норм, обеспечивающих требуемое качество измерений;
метрологическая аттестация средства измерений — признание метрологической службой узаконенным для применения средства измерений единичного производства (или ввозимого единичными экземплярами из-за границы) на основании тщательных исследований его свойств

## Slide 52
43
Классификация измерений
1. По характеру зависимости измеряемой величины от времени
Статические Динамические
t
x(t)
x(t)
t
измеряемая величина постоянна во времени
измеряемая величина изменяется во времени

## Slide 53
44
2. По способу получения результатов измерений
Прямые: значение физической величины находят непосредственно из опытных данных Q=X, Q-истинное значение, X-измеренное значение
Косвенные: искомую величину определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям Q=F(x1,x2,…,xn)
Совокупные: одновременно производятся измерения нескольких одноименных величин, при которых искомую определяют решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин
Совместные: одновременно выполняются измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимостей между ними.

## Slide 54
45
1.7. Понятие «величина», основные величины, классификация величин, размерность величины
Измерения помогают познавать объекты и процессы окружающего мира. Эти объекты и процессы характеризуются определенными свойствами. Свойства, для которого могут быть установлены и воспроизведены градации определенного размера, называют величинами.
Величина (quantity) - свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для многих объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них; а также способ количественного выражения размера величины как числа и основы для сравнения. В качестве основы для сравнения может выступать единица измерения, методика измерения, стандартный образец или их комбинации.
Примеры: масса, сила, энергия, и т.д.
Качественная сторона понятия величина определяет род величины (длина, масса), а количественная ее «размер» (длина, масса конкретного объекта). Размер физической величины существует объективно независимо от того знаем мы его или нет.

## Slide 55
46
Различают семь основных величин, которые характеризуют свойства материального мира:
Основные величины | Символ для размерности | Единица измерения (Основные единицы Международной системы единиц (СИ))
длина | L | метр (м)
масса | m | килограмм (кг)
время | T | секунда (с)
электрический ток (сила электрического тока) | I | ампер (А)
термодинамическая температура | Θ | кельвин (К)
количество вещества | N | моль (моль)
сила света | J | кандела (кд)
С помощью основных величин и двух дополнительных – плоского и телесного углов (которые ввели исключительно для удобства) образуются все остальные величины, которые называют производными величинами.

## Slide 56
47
Классификация величин
Величины
Реальные – свойственны реальным объектам, явлениям и процессам. Делятся:
Идеальные – являются моделью реальных понятий. Используются в основном в математике:
Физические (измеряемые) – используют в естественных науках – физике, химии, биологии и т.п. – могут быть выражены количественно в виде определенного числа установленных единиц измерения;
Нефизические (оцениваемые)– используют в нефизических науках – экономике, философии, социологии и т.п. – для таких единиц нельзя ввести единицу измерения.
математические
Величины измеряют и оценивают при помощи шкал.
Шкала измерений - упорядоченная совокупность значений величины, служащая исходной основой для измерений данной величины.

## Slide 57
48
Классификация величин
Величины по видам явлений:
Вещественные – описывают физические и физико-химические свойства веществ и материалов. Являются пассивными, т.к. для их измерения необходимо формировать сигнал измерительной информации при помощи вспомогательного источника энергии.
(Масса, плотность, электрическое сопротивление, емкость, индуктивность и др.)
Характеризующие протекание процессов во времени. К ним относят:
Спектральные характеристики;
Энергетические – описывают энергетические характеристики процессов преобразования, передачи и использования энергии. Являются активными. (Ток, напряжение, мощность, энергия)
Корреляционные функции;
и др.

## Slide 58
49
Классификация величин
По видам:
пространственно-временные;
механические;
тепловые;
электрические и магнитные;
акустические;
световые;
физико-химические;
ионизирующих излучений;
атомной и ядерной физики.
По размеру:
размерные;
безразмерные.

## Slide 59
50
Размерность величины
Размерность (величины), (quantity dimension, dimension of a quantity, dimension) -выражение в форме степенного одночлена, составленного из произведений символов основных величин в различных степенях и отражающее связь данной величины с величинами, принятыми в данной системе величин за основные с коэффициентом пропорциональности, равным 1.
Размерности основных величин приведены в таблице выше. Размерность произвольной величины определяется математическим выражением, связывающим эту физическую величину с основными и показывающим во сколько раз изменится производная при изменении основных единиц.
Примеры
Если с изменением основной величины в n раз производная величина изменится в np раз, то говорят, что данная производная единица обладает размерностью p относительно основной единицы. (Например, размерность площади равна двум — м², а размерность объема — трем — м³ относительно основной единицы длины — м).

## Slide 60
51
Формула размерности производной единицы представляет собой одночлен, составленный из размерностей основных единиц, причем эти размерности (степени) могут быть положительными, отрицательными, целыми и дробными.
Размерности обладают следующими свойствами:
если числовое значение величины А равно произведению величин B и С, то размерность А равна произведению размерностей В и С — [А]=[В]×[С];
если числовое значение величины А равно отношению величин B и С, то размерность А равна отношению размерностей В и С — [А]=[В]/[С];
если числовое значение величины А равно степени n числового значения величины B, то размерность А равна степени n размерности В — [А]=[В]n .
Эти свойства используются при преобразовании формул размерности.
Понятие размерности широко используется:
для перевода единиц из одной системы измерений в другую;
для проверки правильности сложных расчетных формул;
при выяснении зависимости между величинами.

## Slide 61
52
1.8. Шкалы
В практической деятельности необходимо проводить измерения количественных и качественных свойств объектов, явлений и процессов. Разнообразные проявления (количественные или качественные) любого свойства образуют множества, отображения элементов которых образуют шкалы измерения этих свойств.
5 основных типов шкал:
наименований;
порядка;
разностей (интервалов);
отношений;
абсолютные.
Шкалы наименований – простейшие из шкал основаны на соотношении эквивалентности (равенства), используется для различия объектов.
Примеры
Классификация цвета по наименованиям – атласы цветов содержат до 1000 наименований.
Нумерация игроков спортивных команд.
Номера телефонов, паспортов, и т.д.
неметрические
метрические
линейные

## Slide 62
53
Шкалы порядка – шкала наименований (обозначений) объектов или проявлений их характеристик, расположенных в порядке возрастания или убывания по уровню проявления или значимости.
Процедура расположения по порядку возрастания или убывания называется ранжированием (выстраиванием по рангу). Фиксированные точки на шкале порядка называют опорными или реперными. Отсюда происходит другое название шкал порядка - реперные шкалы. У реперных шкал может присутствовать нулевая отметка. Однако единица измерения для них отсутствует. Часто отметки шкал порядка и, соответственно, результаты измерений – это числовые метки (баллы, степени, уровни).
Недостаток реперных шкал - неопределенность интервалов между реперными точками, поэтому результаты оценивания нельзя складывать, перемножать, подвергать другим арифметическим действиям.
Примеры
Система оценок знаний обучающихся
Оценки уровня мастерства спортсменов
Шкала ветров по Бофорту ("штиль", "слабый ветер", "умеренный ветер" и т.д.)
Шкала землетрясений
Шкалы твердости
Нумерация домов вдоль улицы

## Slide 63
54
Шкалы разностей (интервалов) – шкала значений количественной характеристики, для которой существует условная (принятая по соглашению) единица измерения (масштаб) и условный нуль, устанавливаемый произвольно либо в соответствии с некоторыми традициями и договоренностью. Шкала интервалов - это шкала порядка, в которой числа не только упорядочены по рангам, но и разделены определенными интервалами. Это позволяет судить не только о том, что одна величина больше другой, но и на сколько больше. Для результатов измерений, полученных с использованием шкал интервалов, возможны такие математические действия, как сложение и вычитание, применимы процедуры определения математического ожидания, стандартного отклонения и др. Однако сказать во сколько раз одна величина больше другой невозможно, так как начало отсчета (нулевая точка) выбирается произвольно.
Примеры
Шкала времени и температуры (в градусах Цельсия или Фаренгейта)
По шкале интервалов измеряют потенциальную энергию или координату точки, расположенной на прямой. В этих случаях на шкале нельзя отметить ни естественное начало отсчета, ни естественную единицу измерения. Исследователь должен сам задать точку отсчета и сам выбрать единицу измерения.

## Slide 64
55
Шкалы отношений – шкала значений количественной характеристики, для которой определена (по соглашению) единица измерения и существует естественный нуль, не зависящий от произвола наблюдателя (например, абсолютный нуль температурной шкалы).
Шкалы отношений - это шкалы длин, термодинамической температуры, массы, силы света, уровня звука, жесткости воды и многих других количественных характеристик. Любое измерение по шкале отношений заключается в сравнении количественной характеристики с единицей измерения и выражении первой через вторую в кратном или дольном отношении. Это наиболее совершенная и информативная шкала. Результаты измерений в ней можно вычитать, умножать и делить. В некоторых случаях возможна и операция суммирования. Допустимость тех или иных математических операций определяется природой количественной характеристики.
Шкала отношений не содержит отрицательных значений.

## Slide 65
56
Абсолютная шкала – шкала числовых значений количественной характеристики. Отличительные признаки абсолютных шкал: наличие естественного нуля и отсутствие необходимости в единице измерений. С использованием абсолютных шкал измеряют коэффициенты усиления, ослабления, амплитудной модуляции, нелинейных искажений, отражения, коэффициент полезного действия и т. п. Результаты измерений в абсолютных шкалах при необходимости выражают в процентах, промилле, байтах, битах, децибелах.
Разновидностью абсолютных шкал являются дискретные (счетные) шкалы, в которых результат измерения выражается числом частиц, квантов, или других объектов, эквивалентных по проявлению измеряемого свойства. Например, шкалы для электрического заряда ядер атомов, числа квантов (в фотохимии), количества информации. Иногда за единицу измерений (со специальным названием) в таких шкалах принимают какое-то определенное число частиц (квантов), например один моль – число частиц, равное числу Авогадро.
Абсолютная шкала, диапазон значений которой находится в пределах от нуля до единицы (или некоторого предельного значения по спецификации шкалы) называют абсолютной ограниченной шкалой.

## Slide 66
57
1.9. Эталоны и образцовые средства измерений
Для поддержания единства установленных мер еще в древние времена создавались эталонные (образцовые) меры. К ним относились бережно: в средние века они хранились в храмах как наиболее надежных местах для хранения ценных предметов.
По мере развития промышленного производства повышались требования к применению и хранению мер, усиливалось стремление к унификации размеров единиц физических величин. По мере унификации единиц измерений во многих государствах вводились законодательные нормы, которые защищали покупателей от недобросовестности производителей и продавцов товаров и услуг.
Например, в Наказе Петра I «О сборе в Московской Большой таможне пошлин» (1698 г.) сказано: «за найденные непрямые, воровские весы лавки опечатать, товары отобрать и семьей сослать». В Уставе воинских артикулов (1716 г.) указано: «Наказание за обмер и обвес - возвратить добро втрое, взимать штраф, подвергнуть телесному наказанию».
В 1758 г. Елизавета Петровна своим Указом повелела: «Сделать аршины железные верные и с обеих концов заклейменные так, чтобы ни урезать, ни упиловать невозможно было».

## Slide 67
58
В 1840 г. во Франции была введена метрическая система мер, впервые предложенная в1791 г. Парижской академией наук и принятая Учредительным собранием. Эта система получила свое название по названию основной единицы - метра, принятого равным одной сорокамиллионной части четверти длины меридиана, проходящего через Париж. За единицу веса в метрической системе был принят килограмм – вес кубического дециметра чистой воды при температуре + 4 С.
Важность широкого внедрения метрической системы мер и весов в науку и технику оценил великий русский ученый Д.И. Менделеев. В 1867 г. с трибуны съезда русских естествоиспытателей он выступил с призывом содействовать подготовке метрической реформы в России. По его инициативе Петербургская академия наук предложила учредить международную организацию, которая обеспечивала бы единообразие средств измерений в международном масштабе. Это предложение получило одобрение, и 20 мая 1875 г. на проведенной в Париже Дипломатической метрологической конференции, в которой участвовали 17 государств (в том числе Россия), была принята Метрическая конвенция.

## Slide 68
59
Д.И. Менделеев сыграл большую роль в становлении метрологии в России. Он был директором Главной Палаты мер и весов и руководил отечественной метрологией в период с 1892 по 1907 г. В широко известной фразе великого ученого «Наука начинается... с тех пор, как начинают измерять»,— выражен, по существу, важнейший принцип развития науки, который не утратил актуальности и в наши дни.
Метрология была долгое время описательной наукой о различных мерах и соотношениях между ними. Но в процессе развития общества роль измерений возрастала, и с конца 19 века благодаря прогрессу физики метрология поднялась на качественно новый уровень.
Развитие естественных наук привело к появлению новых принципов, методов и средств измерений. В свою очередь, развитие измерительной техники и метрологии стимулировало развитие естественных наук, становилось все более мощным средством исследования. Известно множество примеров, которые подтверждают роль измерений как инструмента познания. Так, повышение точности измерений плотности воды привело в 1932 г. к открытию тяжелого изотопа водорода — дейтерия.

## Slide 69
60
Д.И. Менделеев сыграл большую роль в становлении метрологии в России. Он был директором Главной Палаты мер и весов и руководил отечественной метрологией в период с 1892 по 1907 г. В широко известной фразе великого ученого «Наука начинается... с тех пор, как начинают измерять»,— выражен, по существу, важнейший принцип развития науки, который не утратил актуальности и в наши дни.
Метрология была долгое время описательной наукой о различных мерах и соотношениях между ними. Но в процессе развития общества роль измерений возрастала, и с конца прошлого века благодаря прогрессу физики метрология поднялась на качественно новый уровень.
Развитие естественных наук привело к появлению новых принципов, методов и средств измерений. В свою очередь, развитие измерительной техники и метрологии стимулировало развитие естественных наук, становилось все более мощным средством исследования. Известно множество примеров, которые подтверждают роль измерений как инструмента познания. Так, повышение точности измерений плотности воды привело в 1932 г. к открытию тяжелого изотопа водорода — дейтерия.

## Slide 70: Виды эталонов
Первичный эталон - это эталон, воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений. Первичный эталон может быть национальным (государственным) и международным.
Вторичный эталон - получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы меры величины.
Эталон сравнения - эталон, применяемый для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом.
Исходный эталон - эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в данной лаборатории, организации, на предприятии), от которого передают размер единицы подчинённым эталонам и имеющимся средствам измерений.
Рабочий эталон - эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измерений.

## Slide 71
Государственный первичный эталон — первичный эталон, признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории государства.
Международный эталон — эталон, принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами.
Свойства эталона:
Неизменность - способность эталона удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы в течение длительного интервала времени.
Воспроизводимость - возможность воспроизведения единицы физической величины на основе её теоретического определения с наименьшей погрешностью для существующего уровня развития измерительной техники.
Сличаемость (сравнение) - возможность сличения с эталоном других средств измерения.

## Slide 72: Спасибо за внимание!
www.ifmo.ru