## Slide 1: Лекция 2 Общие сведения об измерениях
к.т.н., преподаватель ФСУиР – Рассадина Анна Александровна
Контактные данные: 8-950-047-25-58, a.a.rassadina@gmail.com

## Slide 2: 1. Основная литература по теме
2
ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по выражению неопределенности измерения
В 1997 г. семью международными организациями, подготовившими в 1993 г. "Руководство по выражению неопределенности измерения" (GUM) и "Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и связанные с ними термины" (VIM), был образован Объединенный комитет по руководствам в метрологии (JCGM), возглавляемый директором Международного бюро мер и весов (МБМВ), который принял на себя ответственность за указанные два документа от Технической консультативной группы по метрологии ИСО (ИСО/ТАГ 4).
ФЗ РФ №102 «Об обеспечении единства измерений»;
РМГ 29-103 ГСИ «Метрология Основные термины и определения»
ГОСТ Р ИСО 5725 ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

## Slide 3: 2. Измерение
3
Измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины (ФЗ №102);
Измерение (величины) (measurement) – процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине (РМГ 29-103 ГСИ ).
Не допускается «замер», «измерение объекта», «измерение размера», «измерение значения» - вместо «измерение величины».
Измерение состоит из наблюдений и выполнения математических операций по определению результата измерения.
Цель измерения состоит в получении информации об интересующей величине, называемой измеряемой величиной.
Абсолютно точных измерений не существует.

## Slide 4
4
3. Классификация измерений
ИЗМЕРЕНИЯ
По физическому характеру явлений
механические
тепловые
Физико-химические и др.
По способу получения данных
прямые
косвенные
совокупные
совместные
По отношению к объекту измерения
разрушающие
неразрушающие
По количеству циклов измерений
однократные
многократные
По метрологическому назначению
метрологические
технические
По характеру получения измеряемой информации
статические
динамические
От точности средств измерений
равноточные
неравноточные
По отношению к основным единицам
абсолютные
относительные

## Slide 5
Прямые измерения – это измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных.
Косвенные измерения – это измерения, при которых искомую величину определяют на основании результатов прямых измерений, функционально с ней связанных.
Совместные измерения – проводимые одновременно измерения двух или нескольких не одноимённых величин для определения зависимости между ними.
Совокупные измерения – проводимые одновременно измерения нескольких одноимённых величин, при которых искомые значения величин определяют путём решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях.
Технические измерения проводятся рабочими средствами измерения с целью определения значения измеряемой величины, а также при ее контроле.
Метрологические измерения выполняют при помощи эталонов с целью воспроизведения единиц физических величин и для передачи их размера рабочим средствам измерений (при поверочных и калибровочных работах, осуществляемых метрологическими службами).
Однократным называют измерение, выполненное один раз. Для многократных измерений число измерений чаще всего выбирают равным 3-м.
При статических измерениях физическая величина принимается за неизменную на протяжении времени измерения (например, измерение длины детали при нормальной температуре). Если размер физической величины изменяется с течением времени, то такие измерения называют динамическими (например, измерение расстояния до поверхности земли со снижающегося самолета).
Равноточными называют измерения величины, выполненные одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью. Если измерения были выполнены различающимися по точности средствами измерений и (или) в разных условиях, то их называют неравноточными.
5

## Slide 6: 3. Классификация измерений
5
По характеристике точности:
Равноточные – ряд измерений какой-либо величины, выполненных в одинаковых условиях.
Неравноточные – измерения, выполненные в различных условиях, приборами различной точности, различным числом приемов и т.д., когда меняется один или несколько фактов сопровождающих измерения (прибор, объект, внешние условия).
По количеству измерений:
Однократные измерения – число измерений равно числу измеряемых величин.
Многократные измерения – минимальное число измерений величины больше трех.

## Slide 7
6
По выражению результата измерений:
Абсолютные измерения — такие измерения, при которых используются прямое измерение одной основной величины (или более) и физическая константа. Так, в известной формуле Эйнштейна E =mc2 масса (m) – основная физическая величина, которая может быть измерена прямым путем (взвешиванием), а скорость света (с) – физическая константа.
Относительные измерения — установление отношения измеряемой величины к однородной, применяемой в качестве единицы.
Прямые измерения – непосредственное сравнение физической величины с ее мерой. Например, при определении длины предмета линейкой происходит сравнение искомой величины (количественного выражения значения длины) с мерой, т.е. линейкой.
Косвенные измерения — искомое значение величины устанавливают по результатам прямых измерений таких величин, которые связаны с искомой определенной зависимостью.

## Slide 8
7
По способу получения результатов измерений:
Совместные измерения – проводимые одновременно измерения двух или нескольких не одноименных величин для определения зависимости между ними.
Совокупные измерения – это проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных состояниях.
По метрологическому назначению:
Технические измерения – с помощью рабочих средств. Применяются в науке и технике, с целью контроля параметров изделий, процессов и т.д.
Метрологические измерения – при помощи эталонов и образцовых средств измерения, с целью воспроизведения единиц физических величин для передачи их размера рабочим средствам измерений.

## Slide 9
8
По характеру измеряемой величины:
Статические измерения — величины практически постоянны.
Динамические измерения — величины, в процессе измерений претерпевают те или иные изменения.
Статические Динамические
t
x(t)
x(t)
t
измеряемая величина постоянна во времени
измеряемая величина изменяется во времени

## Slide 10
9
Результат измерения – значение измеряемой величины, полученное в процессе измерения. Это эмпирическая величина, которая всегда несколько отличается от истинного значения измеряемой величины.
Факторы, влияющие на результат измерения:
измерительная система методики измерения
квалификация оператора внешние условия и другие факторы.
Истинное значение величины - значение величины, которое соответствует определению измеряемой величины. Идеальным образом отражает свойства объекта в количественном и качественном отношениях; абсолютная истина, к которой стремится исследователь. В настоящее время не рекомендуется к использованию.
Показания рассматривают как мгновенные значения соответствующей случайной переменной (показываемой величины). Разброс показаний позволяет судить о качестве проведенного измерения. Их среднее должно обеспечить значение оценки истинного значения величины, которая в общем случае будет более достоверной, чем отдельное показание. Однако эта информация в большинстве случаев не будет достаточной.
4. Результат измерения, истинное значение величины

## Slide 11
10
Точность измерений – близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины. Точность измерений описывает качество измерений в целом, объединяя понятия правильность измерений и прецизионность измерений.
Понятие точность также используется как качественная характеристика средства измерений, отражающая близость к нулю его погрешности. Применимо не только к измерениям, но и к вычислению и представлению данных (напр., для чисел с плавающей запятой).
Термины правильность измерений и прецизионность измерений до появления в 2002 году ГОСТ Р ИСО 5725 в отечественных нормативных документах по метрологии не использовались.
Правильность измерений – степень близости измерений к истинному или условно истинному (действительному) значению измеряемой величины или – в случае отсутствия эталона измеряемой величины – степень близости среднего значения, полученного на основании серии результатов измерений, к принятому опорному значению. Показателем правильности обычно является значение систематической погрешности.
Прецизионность измерений – степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных установленных условиях, зависит только от случайных факторов и не связана с истинным или условно истинным значением измеряемой величины.
Мера прецизионности обычно вычисляется как стандартное отклонение результатов измерений, при этом меньшая прецизионность соответствует большему стандартному отклонению.
5. Точность измерений

## Slide 12
По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на три класса.
Измерения максимально возможной точности, достижимой при существующем уровне техники. В этот класс включены все высокоточные измерения и в первую очередь эталонные измерения, связанные с максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц физических величин. Сюда относятся также измерения физических констант, прежде всего универсальных, например измерение абсолютного значения ускорения свободного падения.
Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с определенной вероятностью не должна превышать некоторого заданного значения. В этот класс включены измерения, выполняемые лабораториями государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, а также состоянием измерительной техники и заводскими измерительными лабораториями. Эти измерения гарантируют погрешность результата с определенной вероятностью, не превышающей некоторого, заранее заданного значения.
Технические измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерений. Примерами технических измерений являются измерения, выполняемые в процессе производства на промышленных предприятиях, в сфере услуг и др.
11

## Slide 13
Неопределенность измерения - это общее понятие, связанное с любым измерением, которое используют при необходимости принятия обоснованных решений в разных областях практической деятельности и теоретических исследований. Знание неопределенности измерения позволяет сопоставлять результат измерения с установленными требованиями при оценке соответствия, находить вероятность принятия неправильного решения и с ее учетом управлять возникающими рисками.
Неопределенность измерения определяют как «неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании используемой информации».
Чтобы итоговый результат измерений был максимально полным, необходимо одновременно указывать некую связанную с ним оценку «сомнения в результате», которая будет учитывать такие факторы неопределенности.
6. Погрешность и неопределенность измерений
12

## Slide 14
Факторы неопределенности носят
случайный характер - четко определены -
случайная погрешность систематическая погрешность
(изменение внешних условий, «дрожание рук» и т.п.) (погрешность прибора)
можно уменьшить
увеличив количество измерений применив поправочный коэффициент
Результат измерения является продуктом человеческого познания и представляет собой приближенную оценку истинного значения величины .
Результата измерения и истинное значение связаны соотношением:
где - абсолютная погрешность,
- относительная погрешность
13

## Slide 15
Погрешность измерения – отклонение результата измерения от истинного значения измеренной величины.
Т.к. истинное значение не достижимо рассматривают действительное значение - значение, найденное экспериментально путем применения достаточно точных методов и средств измерений и настолько приближенное к истинному, что на данном этапе можно его заменить.
Погрешности возникают
по свойствам:
систематические;
случайные;
грубые.
по причинам:
методические;
метода измерений;
инструментальные;
погрешности установки;
личные (субъективные).
14

## Slide 16
Грубая погрешность – погрешность, значительно превышающая погрешности большинства результатов наблюдений.
Промах – вид грубой погрешности, зависящий от наблюдателя.
В общем случае каждый из видов погрешности может быть обусловлен действием нескольких факторов.
Погрешности измерений делят на:
Статические – не меняются во времени;
Динамические – меняющиеся во времени.
15

## Slide 17
16
Измерительная система может давать показания, которые рассеяны не вокруг истинного значения величины, а вокруг некоторого другого, смещенного значения. Разницу между смещенным значением и истинным значением величины называют значением систематической погрешности. Систематическая погрешность (рассматривается как величина) - это составляющая погрешности, которая остается постоянной или зависит определенным образом от какой-то другой величины. Систематическая погрешность [значение оценки которой называют смещением при измерении] проявляется в том, что полученное значение измеряемой величины содержит сдвиг. Систематические погрешности остаются постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины. Систематические погрешности выявляют при измерениях двумя различными способами. Исключают путем введения поправок.
Систематические погрешности

## Slide 18
17
Систематической погрешностью измерения называется составляющая погрешности измерения, которая остается постоянной или закономерно изменяется при повторных измерениях одной и той же величины.
Систематические погрешности
прогрессирующие периодические
монотонно убывающие или воздействие временного фактора
возрастающие независимо от
времени
Полностью устранить систематическую погрешность невозможно.
Неустраненная часть называется неисключенная систематическая погрешность.

## Slide 19
Случайная погрешность проявляется в том, что при повторении измерения полученное значение измеряемой величины в большинстве случаев будет отличаться от предыдущего. Случайность заключается в том, что последующие значения измеряемой величины нельзя точно предсказать по предыдущим (если бы такая возможность существовала, то в результат измерений можно было бы внести соответствующую поправку). Это непредсказуемые отклонения от истинного значения величины.
Случайная погрешность
18
Поправка
Поправкой называют значение величины, одноименной с измеряемой, прибавляемой к полученному при измерении значению величины с целью исключения систематической погрешности. Поправку, вводимую в показания измерительного прибора называют поправкой к показанию прибора; поправку, прибавляемую к номинальному значению меры, называют поправкой к значению меры. В некоторых случаях пользуются поправочным множителем, под последним понимают число, на которое умножают результат измерения с целью исключения систематической погрешности.

## Slide 20
19
Разновидности погрешностей по причинам возникновения
Инструментальная погрешность
Под инструментальными погрешностями (И.П.) понимают погрешности измерения, зависящие от погрешностей применяемых средств измерений. При применении средств измерений повышенной точности И.П., вызываемые несовершенством средств измерений, могут быть исключены путем введения поправок.
И.П. технических средств измерений не могут быть исключены, т.к. эти средства измерений при поверке поправками не снабжаются.
Эта разновидность погрешности как в статическом, так и в динамическом режиме имеет систематические и случайные составляющие.

## Slide 21
20
Имеют место при неавтоматических измерениях, вызываются индивидуальными особенностями наблюдателя, например запаздывание или опережение в регистрации момента какого-либо сигнала, неправильная интерполяция при отсчитывании показаний в пределах одного деления шкалы, от параллакса и т.п. Под погрешностью параллакса понимают составляющую погрешности отсчитывания, происходящую вследствие визирования стрелки, расположенной на некотором расстоянии от поверхности шкалы, в направлении, не перпендикулярном поверхности шкалы.
Субъективная погрешность
Погрешность метода измерений
Под погрешностью метода измерений понимают погрешность, происходящую от несовершенства метода измерений. Возникает сравнительно часто при применении новых методов, а также при применении аппроксимирующих уравнений, представляющих иногда неточное приближение к действительной зависимости величин друг от друга. Погрешности метода измерений должна учитываться при оценке погрешности средства измерений и, в частности, измерительной установки, а иногда и погрешности результата измерений. В статическом и динамическом режиме также содержит систематическую и случайную составляющие.

## Slide 22
21
Погрешность установки
Возникают в следствии неправильной установки стрелки измерительного прибора на начальную отметку шкалы или небрежной установки средства измерений, например не по отвесу или уровню.
Методическая погрешность
Это такие погрешности, которые определяются условиями (или методикой) измерения величины (давления, температуры и т.д. данного объекта) и не зависят от точности применяемых средств измерений. Методическая погрешность может быть вызвана, например, добавочным давлением столба жидкости в соединительной линии, если прибор, измеряющий давление, будет установлен ниже или выше места отбора давления, а при измерении температуры термоэлектрическим термометром в комплекте с измерительным прибором – условиями теплообмена со средой, температура которой изменяется, или нарушением термоэлектрическим термометром температурного поля объекта в процессе измерения.

## Slide 23
В общем случае и систематические и случайные погрешности могут быть обусловлены действием нескольких факторов.
Для каждого проведенного измерения необходимо решить, как наилучшим образом представить информацию, которую удалось получить об измеряемой величине. Указание значений систематических и случайных погрешностей наряду с наилучшей оценкой измеряемой величины - это тот подход, который часто использовался до разработки GUM. GUM предложило другой подход к пониманию измерения, в частности, к тому, как выражать качество результата измерения. Вместо представления результата измерения в виде наилучшей оценки измеряемой величины вместе с информацией о систематической и случайной погрешностях (в форме "анализа погрешностей"), GUM рекомендует выражать результат измерения как наилучшую оценку измеряемой величины вместе с соответствующей неопределенностью измерения.
GUM - "Руководство по выражению неопределенности измерения"
22

## Slide 24
23
Другое базовое положение GUM состоит в утверждении, что нельзя установить, насколько хорошо известно единственное истинное значение величины, а можно только сформулировать степень нашей уверенности в том, что оно известно. Таким образом, неопределенность измерения можно представить через степень уверенности. Такая неопределенность будет отражать неполноту знания об измеряемой величине. Понятие "уверенности" очень важно, так как оно перемещает метрологию в сферу, где результат измерения должен рассматриваться и численно определяться в терминах вероятностей, которые выражают степень доверия.

## Slide 25
24
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ТИПА А
Аналог – «случайная погрешность». Объединяет в себе факторы неопределённости случайного характера – изменение внешних условий, «дрожание рук» и т.п. Для оценки неопределённости по типу А используют статистические методы – то есть, необходимо провести несколько измерений одной и той же величины, которые затем подвергнуть статистической обработке. В результате такой обработки, в идеале, влияние случайных факторов неопределённости на результат измерений будет минимизировано.
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ТИПА Б
Аналог - «систематическая погрешность». Объединяет в себе факторы неопределённости заведомо известного характера (постоянные или переменные величины, изменяющиеся по известным законам). Например, погрешность прибора, погрешность калибровки, погрешность методики измерения, известная зависимость результата от контролируемых внешних условий (климатические условия, время суток, года и т.п.) Оценка достоверности измерений при неопределенности типа Б производится на основе нестатистической информации. Для наиболее точного вычисления неопределенности типа Б необходимо, по возможности, использовать всю доступную надёжную информацию о факторах неопределённости, влияющих на точность измерения и оценке уверенности в появлении каждого из этих событий (субъективная вероятность). Обычно, такая информация указывается в технической документации на измерительный прибор.

## Slide 26
Погрешность или неопределенность?
РМГ 91-2019 СПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЙ "ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ" И "НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ«. Общие принципы
Оба термина «погрешность» и «неопределенность» измерений являются выражением одного и того же — точности измерений. В России исторически сложилось так, что при оценке достоверности контроля использовалось понятие погрешности, тогда как зарубежные метрологи пользовались «error of measurement» (ошибка измерения). В рамках ISO 9000 был разработан «Guide to the expression of uncertainty in measurement» (Руководство по вычислению неопределенности в измерении), в котором описано понятие неопределенности измерений и способы ее вычисления. В РМГ 91—2009 Совместное использование понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» детально разъясняется соответствие терминов «погрешность» и «неопределенность».
Погрешность измерения — это отклонение измеренного значения величины от ее «истинного» значения. По своей природе или характеру проявления погрешность может быть «случайной» и «систематической». Метод выражения погрешности измерений — а ± Δа, где а — измеренная величина, Δа — суммарная абсолютная погрешность, определяемая методикой выполнения измерений.
25

## Slide 27
Неопределенность измерения — это «сомнения в истинности полученного результата». Т.е. параметр, связанный с результатом измерения, характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обосновано приписаны к измеряемой величине. Метод выражения неопределенности — а ± Uа, где а — измеренная величина, Uа — расширенная неопределенность, определяемая измерителем.
Т.е. параметр, связанный с результатом измерения, характеризующий разброс (функция, или график) значений, которые могли бы быть обосновано приписаны к измеряемой величине.
Неопределенность должна быть характеристикой точности конкретного результата измерения в большинстве метрологических ситуаций: для измерений (этого требует 17025); при сличении национальных эталонов; при градуировке и калибровке средств измерений; при построении поверочных схем; при определении точностных характеристик МВИ в процессе или после их применения.
Погрешность необходимо использовать при: описании точности средств измерений; контрольных процедурах; при поверке СИ; определении предельной погрешности результата измерения в МВИ
25

## Slide 28
Отличие понятий «погрешность» и «неопределенность»:
— «погрешность» привязана к «истинному» значению, которое неизвестно;
— «неопределенность» привязана к измеренному значению;
— «погрешность» относится к конкретному измерению, сделанному конкретным средством измерения;
— «неопределенность» — это степень сомнения в истинности полученного результата измерения;
— «погрешностью» характеризуются параметры точности средств измерений.
Проблема в понимании что есть что (а это действительно проблема) возникла по ряду причин. 1. При накоплении знаний и усложнения систем, требований, возникла необходимость усовершенствовать описание точности измерения. 2. Трудности перевода. 3. Международная интеграция и, как следствие, переходный период от собственных концепций к общепринятым.
25

## Slide 29
22
Все сказанное выше касается прямого измерения величины, которое встречается довольно редко.
Чаще искомая величина зависит от измеряемой. Соотношения между ними находят через калибровку прибора. Правило преобразования численного значения некоторой величины в соответственное значение измеряемой величины называется моделью измерений (или моделью). Простейшая модель – прямо пропорциональная зависимость. Дополнительно необходимо учитывать ряд других величин, таких как температура, влажность, смещение объекта, которые также необходимо измерять. В величины, входящие в модель, должны быть внесены поправки, соответствующие значениям систематической погрешности.
Если поправку можно оценить, то соответствующую величину следует скорректировать на полученное значение оценки. Это внесет дополнительную неопределенность в результат измерения.
7. Модель измерений

## Slide 30
23
Величина, входящая в модель измерения, может зависеть от времени. В этом случае соответствующая временная зависимость должна быть включена в модель, чтобы дать возможность соотнести измеряемую величину с временем проведения измерения.
В модель измерения помимо результатов наблюдений могут входить данные иной природы, физические константы, известные с некоторой точностью, данные заимствованные из справочников, сертификатов о калибровке и других аналогичных источников.
Составляющие модели, необходимые для определения измеряемой величины, называют входными величинами модели измерений. Модель, определяющую правило преобразования входных величин, часто называют функциональной зависимостью. Выходной величиной модели измерений является измеряемая величина.
Истинные значения входных величин X1,…,X2 неизвестны и ассоциируются со случайными величинами.

## Slide 31: 8. Основные понятия и принципы теории вероятности
Для оценивания неопределенности используется вероятностный подход.
8.1. Случайное событие. Вероятность случайного события
Пусть при выполнении определенных условий происходит некоторое событие, которое мы будем называть событием «А». Каждый случай выполнения этих условий мы будем называть опытом или испытанием. Возможны три ситуации:
Событие «А» происходит всякий раз при осуществлении опыта или испытания. Такое событие называется достоверным.
Событие «А» не происходит никогда (не в одном испытании). Оно называется невозможным.
В каждом данном испытании событие «А» может произойти, но может и не произойти, причем точно указать в каком испытании оно произойдет, а в каком - нет, заранее не возможно. Такое событие называют случайным. Исход испытания также является случайным.
24

## Slide 32
Предсказание исхода того или иного события (произойдет или не произойдет событие А в данном испытании) основывается на опыте. Для ситуаций 1 и 2 можно дать точное предсказание исхода будущего испытания. В ситуации 3 предсказание можно сделать лишь грубо («в среднем») указав, например, что событие может произойти лишь в какой-то доле от общего числа испытаний. Невозможность дать точное предсказание для этой ситуации обусловлена такими причинами, как незнание всех связей, участвующих в рассматриваемом явлении, сложностью действующих сил и невозможностью вычислить их суммарный эффект, неопределенностью в основе самого физического эффекта (явления в квантовых системах).
Несмотря на случайные исходы отдельных испытаний при многократном их повторении мы можем наблюдать вполне определенные средние результаты. Тенденция стремления результатов испытаний к некоторому общему среднему показателю при увеличении числа испытаний получила название статистической устойчивости. Наличие статистической устойчивости основывается на предшествующем опыте или ситуации. Классическим примером и иллюстрацией сказанному выше являются опыты с подбрасываемой монетой. Выпадение герба при падении монеты в разных сериях испытаний происходит в числе испытаний, близком к половине общего их числа в серии. При увеличении числа испытаний в серии число выпадений герба все больше приближается к половине числа испытаний в серии, т.е. к некоторому не случайному показателю.
25

## Slide 33
2. Пусть в серии из N испытаний событие А произошло в n(A) испытаниях (n(A)<N). Отношение n(A)/N называется относительной частотой или просто частотой появления события А. Если провести несколько серий по N испытаний в каждой, то отношение n(A)/N будет различным для разных серий, но при увеличении N это отношение будет стремиться к некоторому постоянному числу, называемому вероятностью появления события А в каждом отдельном испытании. Это можно записать так:
n(A)/N→Р(А) при N → ∞
Вероятность является объективной характеристикой и математическим выражением возможности появления случайного события А в каждом данном испытании. С увеличением Р(А) увеличивается доля испытаний, в которых происходит событие А.
Нетрудно видеть, что вероятности, принимает значения, лежащие в интервале от нуля до единицы, т.е. 0≤Р(А)≤1. Для достоверного события Р(А)=1 (n(A)=N), для невозможного события Р(А)=0 (n(A)=0).
26

## Slide 34
Физическое содержание события А может быть различным. Таким событием может быть выпадение герба при бросании монеты, рождение мальчика или девочки, превышение температуры воздуха наперёд заданного уровня в течение выбранных суток и др. Если некоторой изменяющейся величине можно приписать численное значение, то случайным событием можно считать достижение этой величиной определенного наперед заданного значения в данном испытании или попадание значения этой величины в заданный интервал. Такое событие будет характеризоваться определенной вероятностью, зависящей от указанного значения или величины и положения заданного интервала.
3. В большинстве случаев мы имеем дело не с отдельными событиями, а с их комбинациями, в связи с чем встают вопросы определения вероятностей этих комбинаций на основе значений вероятностей отдельных событий или других комбинаций этих же событий.
27

## Slide 35
Если появление одного из событий делает невозможным появление других в данном испытании, то такие события называются несовместимыми. Вероятность появления одного из рода несовместимых событий в данном испытании равна сумме появления каждого из них, т.е.
Р(А1 или А2)=Р(А1)+Р(А2).
Если в каждом испытании должно обязательно произойти одно из событий некоторой группы, то эти события образуют полную группу. Если события к тому же несовместимы, то они образуют полную группу несовместимых событий. Пусть события А1, А2, …АN образуют полную группу и несовместимы. Тогда появление любого из событий в данном испытании есть достоверное событие, вероятность которого равна единице, т.е.
Если же вероятности этих событий равны между собой, то
28

## Slide 36
Классическим примером рассматриваемой ситуации является выпадение некоторого числа очков при бросании игральной кости, представляющей собой кубик с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, нанесенными на грани. Выпадение каждой грани является случайным событием. Если кубик считать идеальным, то вероятности выпадения всех граней одинаковы. Выпадение одной из них исключает выпадение других, и события, состоящие в выпадении 1, 2, 3, 4, 5, 6 очков, образуют полную группу несовместимых событий. Вероятность выпадения любого из указанных чисел равна 1/6. Вероятность получить число очков не менее трех при бросании равна вероятности выпадения 3,4,5 и 6, т.е. (1/6)∙4=2/3.
4. Пусть некоторая величина Х может принимать численные значения, лежащие в интервале (х1, х2), т.е. х1≤Х ≤х2. Этот интервал может иметь и бесконечные одну или обе границы: х1=-∞, х2= ∞. Если значение этой величины в каждом данном испытании не может быть указано заранее, то величина называется случайной величиной. Факт принятия величиной наперед заданного значения или попадания в заданный интервал в конкретном испытании является случайным событием, произошедшем с определенной вероятностью.
29

## Slide 37
Если случайная величина может принимать бесконечное множество значений, причем эти значения могут быть сколь угодно близкими друг к другу, то такая величина называется непрерывной случайной величиной. В этом случае можно говорить о вероятности попадания значения этой величины в заданный интервал. Если же случайная величина может принимать лишь дискретные значения, то она называется дискретной случайной величиной, и можно говорить о вероятности принятия этой величиной определенного значения.
Под законом распределения (или распределением) понимается соответствие устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и вероятностями принятия этих значений. Это соответствие может быть задано в виде таблицы графика или соответствующей формулы.
30

## Slide 38
Каждая измерительная операция (отсчет, измерение), называемая наблюдением, дает нам значение измеряемой величины, включающее погрешность и называемое результатом наблюдения. Если результаты наблюдений включают в себя случайные погрешности, то они являются случайными величинами. Измерение состоит, как правило, из нескольких наблюдений.
Все множество результатов наблюдений, которые могли быть получены в данном измерении, называется генеральной совокупностью значений или генеральной совокупностью. Это множество может быть как конечным и включать в себя конечное число результатов, так и бесконечным. Во всех случаях число результатов, составляющих генеральную совокупность, велико. Генеральная совокупность несет нам наиболее полную информацию об измеряемой величине. Однако практически ни получить все это множество результатов наблюдений, ни использовать его, невозможно.
8.2. Генеральная совокупность. Выборка
31

## Slide 39
Обычно при проведении измерения мы получаем ограниченный набор результатов наблюдений, называемый выборкой из генеральной совокупности или просто выборкой. Выборка содержит от нескольких единиц до нескольких десятков значений. Этот набор не позволяет определить истинное значение измеряемой величины, однако обработка набора по определенным правилам дает возможность оценить истинное значение и определить возможную погрешность этой оценки.
Пусть выборка содержит N значений измеряемой величины х1, х2, …, хN. Число N называется объемом выборки. Результаты наблюдений, входящих в выборку, можно упорядочить, расположив их в порядке возрастания или убывания. Например, х1≤х2 ≤ … ≤ хN. Полученную выборку называют упорядоченной или ранжированной. Любая выборка содержит минимальное (хmin) и максимальное (xmax) значения измеряемой величины. Разность
R= xmax- хmin
называется размахом выборки.
32

## Slide 40
8.3. Гистограмма. Распределение
Будем считать, что результаты наблюдений xi, входящие в выборку, содержат только случайные погрешности. Будем рассматривать эти результаты как значения некоторой случайной величины.
Чтобы получить представление о законе распределения этой случайной величины Х производят их группировку. Для этого всю область изменения измеряемой величины от xmin до xmax разбивают на несколько равных интервалов шириной Δ, называемых интервалами группировки.
Каждому интервалу присваивается номер k=1, 2, …, K, где K – полное число интервалов группировки. Центр k-того интервала лежит в точке xk оси x, а границы этого интервала, а границы этого интервала имеют координаты xk- Δ/2 и xk+ Δ/2. Далее набор значений xi распределяют по интервалам. Число точек Nk, оказавшихся внутри k-го интервала, дает число попаданий значений указанной случайной величины в этот интервал. Общее число точек, оказавшихся внутри всех интервалов, равно полному числу наблюдений N в выборке (т.е. ).
33

## Slide 41
Над каждым интервалом строится прямоугольник высотой fk=Nk/(NΔ). Fk - частота попаданий в интервал в расчете на единицу измерений.
Совокупность таких прямоугольников называется гистограммой.
34

## Slide 42
Ширина интервала группировки
Δ=(xmin-xmax)/K,
или число интервалов K выбирают таким образом, чтобы в каждый интервал попадало не менее 3-5 значений xi.
Площадь k-го прямоугольника fk∙ Δ =Nk/N есть ни что иное, как относительное число наблюдений, результаты которых попали в k-тый интервал. Величина Nk/N называется относительной частотой или просто частотой попадания результатов наблюдений в k-тый интервал. Согласно сказанному в разделе 8.1 эта частота приближенно равна вероятности Pk для любого, взятого наугад результата наблюдения попасть в k-тый интервал. Мы будем считать, что
Pk= Nk/N
Гистограмма показывает, что для разных интервалов одинаковой ширины Δ вероятности Pk различные.
35

## Slide 43
36
Вероятность случайного события, состоящего в том, что взятый наугад результат xi попадет в интервал (х1, х2) равна, очевидно, сумме площадей прямоугольников, основания которых заполняют интервал (х1, х2).
Вероятность случайного события, состоящего в попадании результата xi в любой интервал данной гистограммы, т.е. в область (хmin, хmax), равна площади всей гистограммы. С другой стороны, эта вероятность равна
т.е. указанное событие есть событие достоверное.
Таким образом, площадь гистограммы всегда равна единице.
Ломанная линия, включающая в себя верхние стороны прямоугольников на рис. (а) дает представление о распределении вероятностей по значениям указанной выше случайной величины в данной выборке. Эту линию можно сгладить, соединив плавной кривой середины ее горизонтальных участков. Как ломанные, так и сглаженные линии, построенные для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, в следствие случайности xi будут отличаться друг от друга. При малых объемах выборок эти отличия могут быть значительными.

## Slide 44
37
Распределение вероятностей (набор fk или набор Pk) для одной выборки несет мало информации о распределениях для других таких же выборок, взятых из этой же генеральной совокупности, в силу чего особого интереса не представляет. Гораздо больший интерес представляет распределение вероятностей для генеральной совокупности, которое характеризует статистические свойства всех возможных результатов наблюдений, попадающих во все возможные выборки.
Такое распределение можно получить, построив на одном поле указанные выше ломанные линии для большого числа выборок не очень малого объема (N≥50-100). Ординаты этих линий следует усреднить в большом числе точек оси х и соединить полученные средние значения ординат плавной кривой. Эта операция иллюстрируется на рис. (б), где такая плавная кривая проведена пунктиром.

## Slide 45
38
Полученная кривая, которую обозначим f(x) называется плотностью распределения вероятности или плотностью распределения для величины Х и относится к генеральной совокупности. На практике получить f(x) описанным выше способом очень трудно, т.к. для этого необходимо сделать огромное число наблюдений. Обычно эту кривую получают либо собирая известные опубликованные данные по измерениям физической величины Х, либо устанавливая вид этой кривой на основе анализа механизмов, ответственных за разброс значений Х.

## Slide 46
39
Возможно, что в некоторых случаях, приближенную кривую f(x) можно получить, построив гистограмму для выборки очень большого объема (теоретически N→∞). Для такой выборки ширину интервалов группировки можно взять очень малой, а число этих интервалов очень большим (теоретически Δ→0, K →∞).
Кривая f(x) имеет тот же смысл, что и ломанные линии, ограничивающие сверху гистограммы. Вероятность попадания взятого наугад значения х в интервал Δх равна площади столбика с основанием Δх, ограниченного сверху кривой f(x). Интервал Δх может быть как конечным, так и бесконечно малым.
Также, как и в случае гистограммы, площадь под всей кривой должна быть равна единице. Это записывается в виде соотношения
которое получило название условия нормировки.

## Slide 47
40
8.4. Нормальное распределение
Одним из наиболее часто встречающимся на практике является нормальное или Гауссово распределение, для которого
где х0 и σх – параметры кривой.
Это распределение представляет собой симметричную колоколообразную кривую (рис), центр которой имеет координату x0. Параметр σх определяет ширину кривой. С увеличением σх ширина кривой увеличивается, а высота ее в максимуме уменьшается, т.к. площадь под кривой должна оставаться равной единице. x0 является средним значением величины Х, распределенной по нормальному закону.

## Slide 48
41
Если под Х понимать все множество значений результатов наблюдений, образующих генеральную совокупность, то эти значения отклоняются от Х0 как в большую, так и в меньшую стороны, причем в обе стороны одинаково часто. Точно так же результаты наблюдений, включающие в себя только случайные погрешности, отклоняются от истинного значения измеряемой величины. Это обстоятельство позволяет считать Х0 истинным значением измеряемой величины.
называется дисперсией измеряемой величины Х и характеризует разброс непрерывного множества значений Х вокруг истинного значения Х0.
Установлено, что нормальный закон распределения имеет место тогда, когда принятие величиной Х того или иного значения зависит от большого числа факторов, ни один из которых по степени влияния на величину Х не превосходит остальные. Такая ситуация имеет место в случае измерений, искажаемых случайными погрешностями.
В случае нормального распределения (2) величины Х отклонение этой величины от истинного значения y=X-X0 также распределены по нормальному закону со средним значением y0=0 и дисперсией

## Slide 49
Если из одной и той же генеральной совокупности взять несколько выборок одинакового объема N, то при наличие только случайных погрешностей средние значения этих выборок
будут отличаться друг от друга случайным образом. Опыт показывает, что разброс этих средних значений заметно меньше разброса результатов наблюдений в выборках.
Из бесконечной генеральной совокупности значений Х можно получить сколь угодно большое число выборок объема N. Средние значения этих выборок, в свою очередь, образуют генеральную совокупность средних значений. В математической статистике доказывается, что средние значения для выборок объема N будут иметь нормальное распределение
С центром в Х0 и дисперсией , причем
42

## Slide 50
43
Таким образом вытянутость в максимуме и ширина кривой будут зависеть от N. Чем больше N, тем кривая будет более узкой и будет обладать более высоким максимумом. При N → ∞, и для таких выборок
В общем случае распределение может отличаться от нормального. Кривая f(x) может быть не симметричной, иметь несколько максимумов или не иметь ни одного. В практике измерений, однако, нормальное распределение встречается в подавляющем большинстве случаем.

## Slide 51
44
8.5. Доверительный интервал и доверительная вероятность
Обратимся к распределению , изображенному на рис. Выберем симметричный относительно интервал значений , (Х0-ΔХ, Х0+ΔХ). Площадь под кривой , лежащая под этим интервалом, численно равна вероятности для любого значения попасть в этот интервал. С той же вероятностью в этот интервал попадет и истинное значение (если считать одним из возможных значений ).
Вероятность, с которой истинное значение попадает в выбранный интервал, называется доверительной вероятностью, а сам интервал – доверительным интервалом.

## Slide 52
45
Доверительная вероятность Р характеризует надежность, с которой доверительный интервал «накрывает» истинное значение, нам неизвестное. Доверительный интервал определяет место локализации, в пределах которого истинное значение находится с доверительной вероятностью Р. Длина доверительного интервала может служить мерой погрешности определения X0.
Следует отметить, что X0 с вероятностью Р находится внутри выбранного нами доверительного интервала длиной 2ΔХ. События «X0 находится внутри доверительного интервала» и «X0 находится вне доверительного интервала» образуют полную группу несовместимых событий, поэтому с вероятностью 1-Р величина X0 находится вне доверительного интервала. Отсюда ясно, что для достаточно надежного определения доверительного интервала, в котором находится X0, вероятность Р должна быть близка к единице. В технике обычно выбирают Р=0,9…0,99.
Обычно задаются доверительной вероятностью Р, по которой определяют ΔХ.

## Slide 53
Математическое ожидание дискретной случайной величины -
это среднеожидаемое значение при многократном повторении испытаний. Пусть случайная величина X принимает значения x1, x2, x3, … , xn с вероятностями p1, p2, p3, … , pn соответственно. Тогда математическое ожидание данной случайной величины равно сумме произведений всех её значений на соответствующие вероятности поделенной на сумму вероятностей:
Учитывая, что
8.6. Математическое ожидание, стандартное отклонение и дисперсия
46

## Slide 54
Механическая интерпретация математического ожидания:
Математическое ожидание – это абсцисса центра тяжести системы материальных точек.
Математическое ожидание и среднеарифметическое значение:
При большом числе опытов среднеарифметическое значение случайной величины приближается к ее математическому ожиданию.
47

## Slide 55
Пример:
Два стрелка стреляют по мишени. Один стреляет метко и попадает близко к центру, а другой… просто развлекается и даже не целится. Интересно, что его средний результат будет точно таким же, как и у первого стрелка! Эту ситуацию условно иллюстрируют следующие случайные величины:
«Снайперское» математическое ожидание равно:
М(Х)=-1*0,5+1*0,5=0
«Не снайперское» математическое ожидание равно: М(Х)=-100*0,5+100*0,5=0
Возникает потребность количественно оценить, насколько далеко рассеяны пули (значения случайной величины) относительно центра мишени (математического ожидания). Рассеяние с латыни переводится как дисперсия.
Дисперсия дискретной случайной величины. Среднее квадратическое отклонение
X | -1 | 1
 | 0,5 | 0,5
Y | -100 | 100
 | 0,5 | 0,5
48

## Slide 56
Формула для нахождения дисперсии
D(X)= M(X2)- (M(X))2
Пример расчета:
M(X)=-0,5
M(X2)= x12∙ p1+ x22∙ p2+ x32∙ p3+…+ xn2∙ pn
M(X2)= (-5)2∙ 0,5+ (2,5)2∙ 0,4+ (10)2∙ 0,1=12,5+2,5+10=25
D(X)= 25- (-0,5)2=25-0,25=24,75
Но дисперсия имеет размерность квадрата случайной величины, поэтому введем понятие среднего квадратического отклонения, который определим через извлечения корня из дисперсии:
В данном случае СКО примерно равно 5.
U | -5 | 2,5 | 10
 | 0,5 | 0,4 | 0,1
49

## Slide 57
Среднее квадратическое отклонение (СКО) также называют стандартным отклонением.
Смысл СКО:
Если мы отклонимся от математического ожидания М(Х) влево и вправо на среднее квадратическое отклонение:
(M(X)-σ(X); M(X)+σ(X))
(-0,5-5; -0,5+5)
(-5,5; 4,5)
– то на этом интервале будут «сконцентрированы» наиболее вероятные значения случайной величины. Что мы, собственно, и наблюдаем:
x1=-5(p1=0,5), x2=2,5(p2=0,4)
50

## Slide 58
При анализе рассеяния почти всегда оперируют понятием дисперсии, а не среднего квадратического отклонения.
Смысл дисперсии:
Мишень – «кучность» попадания относительно центра мишени.
Игра (задача 1) –
  при увеличении ставок, дисперсия возрастает. Например,
  если мы увеличим x1=-5, x2=2,5, x3=10 в 10 раз,
  то математическое ожидание увеличится в 10 раз,
  а дисперсия – в 100 раз. (Правила игры не изменились.
  Изменились ставки)
  дисперсия характеризует стиль игры.
    Игра с низкой дисперсией – это осторожная игра.
    Игрок склонен выбирать самые надёжные схемы, где за 1 раз он не проигрывает/выигрывает слишком много.
    Игра с высокой дисперсией(дисперсионная игра). Это авантюрный или агрессивный стиль игры, где игрок выбирает «адреналиновые» схемы.
51

## Slide 59
Среднеквадратичные погрешности
Средняя квадратичная погрешность отдельного измерения:
(1)
Средняя квадратичная погрешность среднего арифметического:
(2)
Рисунок – Средняя квадратичная погрешность отдельного измерения
52

## Slide 60
Определение доверительной вероятности и доверительного интервала при небольшом числе измерений
Доверительная вероятность попадания случайной величины внутрь доверительного интервала:
Коэффициент Стьюдента показывает, какую долю от среднеквадратичной погрешности среднеарифметического составляет доверительный интервал
Определение доверительного интервала при заданной надёжности:
53

## Slide 61
8.7. Функция плотности распределения случайной погрешности
54
Случайная погрешность:
где - результат наблюдения; - оценка истинного значения величины
С помощью функции j(D) можно определить вероятность того, что случайная погрешность результата наблюдения не превзойдет заданного значения погрешности. Эта вероятность равна площади фигуры, лежащей под кривой функции j(D) в интервале от – D до + D.

## Slide 62
Функцию плотности распределения вероятности j(D) используют для характеристики величины случайной погрешности измерительного эксперимента.
Функция плотности распределения дает наиболее полное представление о случайной погрешности.
К важнейшим числовым характеристикам относятся:
Дисперсия – D
Среднее квадратичное отклонение случайной погрешности – s
Дисперсия и СКО характеризуют величину разброса случайной погрешности вокруг нуля. Чем они больше, тем больше разброс. На практике для характеристики величины случайной погрешности обычно используют СКО, т.к. размерность СКО совпадает с размерностью измеряемой величины
55

## Slide 63
56
Неопределенность измерения определяют как неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании используемой информации.
При вычислении неопределенности используются два представления распределения вероятностей случайной переменной Х:
через функцию распределения, дающую для любого значения ее аргумента вероятность того, что Х меньше или равна этому значению;
через функцию плотности вероятностей, являющуюся производной от функции распределения.

## Slide 64: Благодарю за внимание!
Рассадина Анна Александровна
a.a.rassadina@gmail.com

## Slide 65: Спасибо за внимание!
www.ifmo.ru